## Slide 1: CARIX®
Miljøvenlig blødgøring uden tilsætning af skadelige kemikalier til drikkevandet
Date:

## Slide 2: CARIX® blødgøring (CArbon dioxide Regenerated Ion Exchange)
CARIX er en tysk udviklet og patenteret blødgøringsteknik, der forbruger kuldioxid.
CARIX er ionbytning uden tilsætning af salt
Ca. 25 referencer i Tyskland (20 – 1050 m³/h)
35 års erfaring med design og drift af CARIX anlæg på vandværker.
CARIX og pellet anlæg er tilladt i Tyskland (DVGW godkendelse) til blødgøring
Danmark er det første land udenfor Tyskland, hvor der bliver bygget CARIX blødgøringsanlæg

## Slide 3: Placering af CARIX® anlæg i vandværksproces
Iltning og afblæsning
+ ilt
- methan
- svovlbrinte
- kuldioxid
Filtrering
- jern/okker
- mangan
- ammonium/nitrit
Rentvandsbeholder og evt. desinfektion
+ hygiejne
Boringer
CARIX® blødgøring
- kalk
- evt. sulfat, klorid, nitrat

## Slide 4: CARIX® blødgøring - princip
Hårdt vand:
15 - 30⁰dH
Forbrug af kuldioxid.
Grønt kuldioxid fra f.eks. carbon capture i forbrændingsanlæg; pt. er det et spildprodukt fra industrier – op til 60% af det tilsatte kuldioxid lagres i vandet.
Spildevandet indeholder ikke rester fra kemikalier – kun naturligt kalk, der er fjernet fra drikkevandet.
Ned til 3% spild med ny optimeret membranteknik
Blødt rent vand:
8 - 12 ⁰dH
CCPP₉₀ < 40 mg/l
Ingen kemi-rester
=>
↓ sæbeforbrug
↓ kemikalieforbrug
↓ kalkbelægninger
↑ levetid af udstyr

## Slide 5: CARIX® installation tegnings-eksempel
Hygiejnisk lukket og fuldautomatisk anlæg med minimalt pasningsbehov

## Slide 6: CARIX® anlæg, foto-eksempel

## Slide 7: Spildevandskvalitet – eksempel fra Borup
Parameter | Enhed | CARIX afløb
Flow | m³/d | ca. 60¹
pH | - | 6,5
Calcium | g/l | 1,0
Magnesium | g/l | 0,2
Natrium | mg/l | 30
Bikarbonat | g/l | 4
Klorid | mg/l | 30
Sulfat | mg/l | 3
Suspenderet stof | mg/l | < 10
Ikke tilførsel af natrium, klorid og suspenderet stof til spildevandet
¹ Ved produktion på ca. 500.000 m³/år

## Slide 8: CO₂ udledning uden CARIX® blødgøring
Renseanlæg
Forbrugere
Recipient
Vandværk
Atmosfære
CO₂ producerende industri
Hårdt vand
‘100% CO₂’
CO₂ udledning

## Slide 9: CO₂ udledning med CARIX® blødgøring
CARIX anlæg
Renseanlæg
Forbrugere
Recipient
Vandværk
Atmosfære
CO₂ producerende industri
Uændret saltindhold
og hårdhed
Blødt vand
Spildevand: Meget hårdt mineralvand uden partikler ’20 - 60%’ CO₂ bundet som HCO₃⁻
‘100% CO₂’
’40 - 80% CO₂’
Reduceret CO₂ udledning

## Slide 10: Tak for opmærksomheden – spørgsmål?